## Slide 1: §11 光度学基本概念
§11.1 辐射能通量和光通量
§11.2 发光强度和亮度
§11.3 余弦发射体和定向发射体
§11.4 照度
§11.5 光度学单位的定义

## Slide 2
辐射度量学、光度学
视觉与视觉光学

## Slide 3
§11.1 辐射能通量和光通量
光度学：研究光的强弱的学科 → 人眼（主观）
辐射度学：研究电磁辐射强弱的学科 → 功率（物理）
辐射能通量（辐射功率）：单位时间内光源发出或通过一定接收截面的辐射能。
记为Ψ；单位：W，kW
对于非单色辐射
其中， 为辐射能通量的谱密度，描述辐射能在频谱中的分布。

## Slide 4
光谱响应R（λ）：检测器件的输出讯号（电压、电流）的大小与某个波长入射光功率之比
对于检测器件来说

## Slide 5
人眼的光谱响应特征
视见函数：任一波长为的光和波长为555nm的光，产生同样亮暗感觉所需的辐射能通量分别为和，其比值
方法：将不同波长的光引起相同亮暗感觉所需的辐射通量进行比较。
基准波长：555 nm
例：1.0mW的555 nm的绿光
2.5 W的400 nm的紫光
暗
亮
适光性视见函数
适暗性视见函数

## Slide 6
光通量：
辐射通量以视见函数为权重因子折合成对眼睛的有效数量。
单位：lumen，lm， 流明
最大光功当量（555nm）

## Slide 7
§11.2 发光强度和亮度
(1) 点光源的发光强度
发光强度：沿某一特定方向上单位立体角内发出的光通量。
cd

## Slide 9
(2) 扩展光源或者面光源的光度学亮度
光度学亮度B：某一特定方向上单位投影面积的发光强度。
或
单位：流明/球面度平方米
1熙提 = 流明/球面度平方厘米

## Slide 10
（3）辐射强度和辐射亮度
辐射强度：沿某一特定方向上单位立体角内发出的辐射通量。
单位：瓦/球面度
辐射亮度B：某一特定方向上单位投影面积的辐射强度。
单位：瓦/平方米球面度

## Slide 11
§11.3 余弦发射体和定向发射体
（1）余弦发射体（朗伯发射体）
若一扩展光源的发光强度，则其发光亮度B与方向无关
朗伯定律：按规律发射光通量的规律
朗伯反射体：反射光的通量满足朗伯定律
太阳、理想的漫反射体
Notes: 各个方向亮度一样。

## Slide 12
（2）定向发射体
激光：发散角
立体角
面积1mm2，10mW的HeNe激光，其辐射亮度
太阳的辐射亮度 B：
发射光束集中在一定的立体角内，即亮度有一定的方向性

## Slide 13
常见光源的亮度：
大气层外看太阳：190,000熙提
地面看太阳：  150,000熙提
白炽灯：  500-1,500熙提
蜡烛火焰：  0.5熙提
地面看满月：  0.25熙提
无月夜空：  10 -8 熙提
光源亮度

## Slide 14
§11.4 照度
照度（illuminance）照射到单位面积上的光通量
单位：Lux，lx，勒克斯，
（1）点光源产生的照度：
I : 点光源的发光强度

## Slide 15
（2）面光源产生的照度：
B : 面光源的亮度
根据发光亮度B的定义

## Slide 16
常见实际情况的照度：
晴朗夏日室外非阳光直射处： 1,000—10,000勒克斯
晴朗夏日采光良好的室内： 100—500勒克斯
天顶满月时的地面： ~0.2勒克斯
无月夜的地面： ~2×10 -4 勒克斯
办公场所的要求： ~20—100勒克斯

## Slide 17: 作业
P98 - 5

## Slide 18: 几何光学的核心内容
几何光学三定律 + 惠更斯原理 + 费马原理
共轴球面光具组成像公式
高斯公式：
=1
牛顿公式：
需要解决的问题：各参数的定义及在具体系统中各参数的计算
3. 作图法